Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

Механіка ґрунтів

методичні рекомендації до виконання практичних та

індивідуальних розрахункових завдань

##### для студентів напрямів підготовки

6.060101 Будівництво та 6.050301 Гірництво

Дніпропетровськ

2013

ЗМІСТ

| Вступ.................................................................................................................. | 4 |
| --- | --- |
| Основні терміни та визначення механіки ґрунтів............................................................................................................... | 5 |
| Номенклатура ґрунтів основ.................................................................................................................. | 13 |
| Умовні позначення........................................................................................... | 14 |
| Розділ 1. Фізико-механічні властивості ґрунтів............................................ | 17 |
| Розділ 2. Міцність грунтів у складному напруженому стану........................ | 25 |
| Розділ 3. Закономірності розподілу напружень у грунтах основ………… | 26 |
| Розділ 4. Розрахунок осідань поверхні........................................................... | 30 |
| Розділ 5. Опір ґрунтів зрушенню.................................................................... | 38 |
| Розділ 6. Котловани…………………………………………………………... | 40 |
| Список використаної літератури................................................................... | 45 |
| Додатки................................................................................................................ | 46 |

вступ

Вивчення курсу «Механіка ґрунтів» дозволяє майбутнім будівельникам отримати уявлення про ґрунти не тільки з погляду інженерної геології, але і як про об'єкт інженерної діяльності людини в цивільному і промисловому будівництві, при спорудженні дамб і гребель, улаштуванні земляних укосів, автодоріг і т.п. Отримані знання дозволять інженеру-будівельнику правильно проектувати основи і фундаменти, а також здійснювати роботи по їх улагодженню у різних геологічних і кліматичних умовах.

При цьому оволодіння будь-яким розділом механіки, у тому числі і механікою ґрунтів, неможливо без рішення відповідних задач. Вирішуючи ці задачі, студент не тільки перевіряє правильність розуміння їм основ теорії, але й поглиблює це розуміння, закріплює у своїй пам'яті пройдений курс.

Це видання має на меті ознайомити студентів зі способами рішення основних задач, що зустрічаються у механіці ґрунтів.

На початку посібника наводяться терміни та визначення згідно з Державним стандартом України (ДСТУ Б В.2.1.-2-96), правильне застосування яких є обов’язковим. Окремо наведені умовні позначення, що використані при укладанні задач.

По кожному розділу курсу пропонується по 2-4 типові задачі.

Усі необхідні для рішення задач допоміжні матеріали розміщені в додатках.

Базовим підручником при вивченні дисципліни рекомендується книга О.М. Шашенко, В.П. Пустовойтенко, Н.В. Хозяйкіна “Механіка ґрунтів”.

Основні ТЕРМІНИ

ТА ВИЗНАЧЕННЯ Механіки грунтів

ґрунт – це частина земної кори, що взаємодіє з будівлями або спорудами та є об'єктом інженерно-господарської діяльності людини.

ґрунт – поверхневий родючий шар землі, що утворюється під впливом біогенних та атмосферних чинників.

Ґрунти можуть служити:

1) матеріалом основ будинків і споруд;

2) середовищем для розміщення в них споруд;

3) матеріалом самої споруди.

ґрунт скельний – ґрунт, що складається з кристалічного одного чи декількох мінералів, які мають жорсткі структурні зв'язки кристалізаційного типу.

ґрунт напівскельний – ґрунт, що складається з одного чи декількох мінералів, які мають жорсткі структурні зв'язки цементаційного типу.

Умовна границя між скельними та напівскельними ґрунтами приймається по їх міцності на одноосьовий стиск ( МПа - скельні ґрунти, МПа - напівскельні ґрунти).

ґрунт дисперсний – ґрунт, що складається з окремих мінеральних часток (зернин) різного розміру, слабозв'язаних одне з одним; утворюється у результаті вивітрювання скельних ґрунтів з наступним переміщенням продуктів вивітрювання водним чи еоловим шляхом, їх відкладання та поступового ущільнення.

Структура ґрунту – просторова організація компонентів ґрунту, що характеризується сукупністю морфологічних (розмір, форма часток, їх кількісне співвідношення), геометричних (просторова композиція структурних елементів) та енергетичних ознак (тип структурних зв'язків та загальна енергія структури) і визначається складом, кількісним співвідношенням та взаємодією компонентів ґрунту.

Текстура ґрунту – просторове розташування елементів, що складають ґрунт (шаруватість, тріщинуватість та ін.).

Склад ґрунту речовинний – категорія, що характеризує хіміко-мінеральний склад твердих, рідких та газових компонентів.

Органічна речовина – органічні сполуки, що входять у склад ґрунту у вигляді нерозкладених залишків рослинних та тваринних організмів, а також продуктів їх розкладання та перетворення.

ґрунт глинистий – зв'язний мінеральний ґрунт, що має число пластичності .

Пісок – незв'язний мінеральний ґрунт, в якому маса часток розміром менше 2 мм складає більше 50 % ().

ґрунт великоуламковий – незв'язний мінеральний ґрунт, в якому маса часток розміром більше 2 мм складає більше 50 %.

Мул – водонасичений сучасний осад переважно морських акваторій, що містить органічну речовину у вигляді рослинних залишків та гумусу. Звичайно верхні шари мулу мають коефіцієнт пористості , текучу консистенцію , вміст часток менше 0,01 мм складає 30...50 % за масою.

Сапропель – прісноводний мул, що утворюється на дні водоймищ з продуктів розпаду рослинних та тваринних організмів і містить більше 10 % (за масою) органічної речовини у вигляді гумусу та рослинних залишків. Сапропель має коефіцієнт пористості , як правило, текучу консистенцію , високу дисперсність - вміст часток крупніше за 0,25 мм як правило не перевищує 5 % за масою.

Торф – органічний ґрунт, що утворюється в результаті природного відмирання та неповного розкладання рослин в умовах підвищеної вологості при нестачі кисню і містить 50 % (за масою) та більше органічних речовин.

Грунт заторфований - пісок та глинистий грунт, що містить від 10 до 50 % (за масою) торфу.

ґрунт набухаючий – ґрунт, який при замочуванні водою чи іншою рідиною збільшується в об'ємі та має відносну деформацію набухання (в умовах вільного набухання) .

ґрунт просідний - ґрунт, який під впливом зовнішнього навантаження та власної ваги чи тільки від власної ваги при замочуванні водою або іншою рідиною зазнає вертикальну деформацію (просідання) та має відносну деформацію просідання .

ґрунт здимальний – ґрунт, який при переході з талого у мерзлий стан збільшується в об'ємі внаслідок утворення кристалів льоду та має відносну деформацію морозного здимання .

Ступінь морозної здимальності – характеристика, що відбиває здатність ґрунту до морозного здимання, виражається деформацією морозного здимання, що вимірюється у % та визначається за формулою , де - висота зразка мерзлого ґрунту, см;  - початкова висота зразка талого ґрунту до замерзання, см.

Ступінь засоленості – характеристика, що визначає кількість водорозчинних солей у ґрунті , %.

Границя міцності ґрунту на одноосьовий стиск , МПа, – відношення навантаження, при якому виникає зруйнування зразка, до площі первісного поперечного перерізу.

Щільність скелета ґрунту – щільність сухого ґрунту , г/см3, що визначається за формулою  де  - щільність ґрунту, г/см ; - вологість ґрунту, %.

Коефіцієнт вивітрілості , % – відношення щільності вивітрілого ґрунту до щільності монолітного ґрунту.

Коефіцієнт розм'якливості у воді , % – відношення границь міцності ґрунту на одноосьовий стиск у водонасиченому та у повітряно-сухому стані.

Ступінь розчинності у воді – характеристика, що відбиває здатність грунтів розчинятися у воді та виражається у кількості водорозчинних солей , г/л.

Ступінь водопроникності – характеристика, що відбиває здатність ґрунтів пропускати крізь себе воду та кількісно виражається у коефіцієнті фільтрації , м/добу.

Гранулометричний склад – кількісне співвідношення часток різної крупнисті у дисперсних ґрунтах.

Ступінь неоднорідності гранулометричного складу  - показник неоднорідності гранулометричного складу визначається за формулою , де  - діаметри часток, мм, менше яких у ґрунті міститься відповідно 60 та 10 % (за масою) часток.

Число пластичності  – різниця вологостей, що відповідають двом станам ґрунту: на границі текучості , і на границі розкочування .

Показник текучості  – відношення різниці вологостей, що відповідають двом станам ґрунту: природному  і на границі розкочування , до числа пластичності .

Відносна деформація набухання без навантаження , д.о. – відношення збільшення висоти зразка грунту після вільного набухання в умовах неможливості бокового розширення до початкової висоти зразка природної вологості.

Відносна деформація просідання , % – відношення різниці висот зразків, відповідно, природної вологості та після його повного водонасичення при визначеному тиску до висоти зразка природної вологості.

Коефіцієнт водонасичення , % – ступінь заповнення об'єму пор водою. Визначається за формулою , де - природна вологість ґрунту, %; - коефіцієнт пористості;  - щільність часток ґрунту, г/см3; - щільність води, що дорівнює 1 г/см3 .

Коефіцієнт пористості  визначається за формулою , де - щільність часток ґрунту, г/см3; - щільність сухого ґрунту, г/см3.

Ступінь щільності пісків  визначається за формулою , де  - коефіцієнт пористості при природному чи штучному складанні;  - коефіцієнт пористості у гранично-щільному складанні; - коефіцієнт пористості у гранично-пухкому складанні.

Коефіцієнт вивітрілості великоуламкових ґрунтів , %, визначається за формулою , де  - відношення маси часток розміром менше 2 мм до маси часток розміром більше 2 мм після випробування на стирання у поличковому барабані;  - те саме, у природному стані.

Коефіцієнт стираності великоуламкових ґрунтів , %, визначається за формулою , де  - маса часток розміром менше 2 мм після випробування великоуламкових фракцій ґрунту (частки розміром більше 2 мм) на стирання у поличковому барабані; - початкова маса проби великоуламкових фракцій (до випробування на стирання).

Відносний вміст органічної речовини , % – відношення маси сухих рослинних залишків до маси абсолютно сухого ґрунту.

Ступінь розкладення торфу , % – характеристика, що відбиває відношення маси безструктурної (повністю розкладеної) частини, яка включає гумінові кислоти та мілкі частки негуміційованих залишків рослин, до всієї маси торфу.

Ступінь зольності торфу , % – характеристика, що відбиває відношення маси мінеральної частини ґрунту до всієї маси торфу в абсолютно сухому стані.

ґрунт мерзлий – ґрунт, що має мінусову чи нульову температуру, та містить у своєму складі видимі льодяні включення і (або) лід-цемент та характеризується кріогенними структурними зв'язками.

ґрунт багаторічномерзлий (синонім - "ґрунт вічномерзлий") – ґрунт, що знаходиться у мерзлому стані постійно протягом трьох та більше років.

ґрунт сезонномерзлий - ґрунт, що знаходиться у мерзлому стані періодично протягом холодного сезону.

ґрунт морозний – скельний ґрунт, що має мінусову температуру і не містить у своєму складі лід та незамерзлу воду.

ґрунт сипкомерзлий (синонім - "суха мерзлота") – великоуламковий та піщаний ґрунти, що мають мінусову температуру, але не зцементовані льодом та не мають сил зчеплення.

ґрунт охолоджений – засолений великоуламковий, піщаний та глинистий ґрунти, мінусова температура яких вища за температуру початку їх замерзання.

ґрунт мерзлий розздимальний - дисперсний ґрунт, який при відтаванні зменшує свій об'єм.

ґрунт твердомерзлий - дисперсний ґрунт, мідно зцементований льодом, що характеризується відносно крихким зруйнуванням та практично нестискуваний під зовнішнім навантаженням.

ґрунт пластичномерзлий - дисперсний ґрунт, зцементований льодом, але такий, що не має в'язких властивостей та стисливості під зовнішнім навантаженням.

Температура початку замерзання (відтавання)  – температура, С, при якій у порах ґрунту з'являється (зникає) лід.

Кріогенні структурні зв'язки ґрунту – кристалізаційні зв'язки, що виникають у вологих дисперсних та тріщинуватих скельних ґрунтах при мінусовій температурі в результаті зацементування льодом.

Кріогенна текстура – сукупність ознак складу мерзлого ґрунту, що обумовлена орієнтуванням, відносним розташуванням та розподілом різних за формою і розмірами льодяних включень та льоду-цементу.

Лід (синонім - "ґрунт льодяний") – природне утворення, що складається з кристалів льоду з можливими домішками уламкового матеріалу та органічної речовини не більше 10 % (за об'ємом), і характеризується кріогенними структурними зв'язками.

Коефіцієнт стисливості мерзлого ґрунту , кПа-1 – відносна деформація мерзлого ґрунту під навантаженням.

Ступінь заповнення об'єму пор мерзлого ґрунту льодом та незамерзлою водою , %, визначається за формулою , де  - вологість мерзлого ґрунту за рахунок порового льоду, який цементує мінеральні частки (лід-цемент), %;  - вологість мерзлого ґрунту за рахунок незамерзлої води, що міститься в ньому при даній мінусовій температурі, %; - щільність часток ґрунту, г/см3; - коефіцієнт пористості мерзлого ґрунту; - щільність води, що дорівнює 1 г/см3.

Техногенні ґрунти – природні ґрунти, змінені та переміщені в результаті виробничої і господарської діяльності людини, та антропогенні утворення.

Антропогенні утворення - тверді відходи виробничої та господарської діяльності людини, в результаті якої виникла докорінна зміна складу, структури та текстури природної мінеральної чи органічної сировини.

Природні переміщені утворення – природні ґрунти, переміщені з місць їх природного залягання, які підлягли частковій виробничій переробці в процесі їх переміщення.

Природні утворення, змінені в умовах природного залягання – природні ґрунти, для яких середні значення показників хімічного складу змінені не менш ніж на 15 %.

Ґрунти, змінені фізичним впливом, – природні ґрунти, в яких техногенний вплив (ущільнення, заморожування, тепловий вплив та інше) змінює будову та фазовий склад.

Ґрунти, змінені під хіміко-фізичним впливом, – природні ґрунти, у яких техногенний вплив змінює їх речовинний склад, структуру та текстуру.

Насипні ґрунти – техногенні ґрунти, переміщення та укладення яких здійснюються з використанням транспортних засобів, вибуху.

Намивні ґрунти – техногенні ґрунти, переміщення та укладення яких здійснюються за допомогою засобів гідромеханізації.

Побутові відходи – тверді відходи, утворені в результаті побутової діяльності людини.

Промислові відходи – тверді відходи виробництва, отримані в результаті хімічних та термічних перетворень матеріалів природного походження.

Шлаки – продукти хімічних та термічних перетворень гірських порід, що утворюються при спалюванні.

Шлами – високодисперсні матеріали, що утворюються у гірничо-збагачувальному, хімічному та деяких інших видах виробництва.

Золи – продукти спалювання твердого палива.

Золошлаки – продукти комплексного термічного перетворення гірських порід та спалювання твердого палива.

## номенклатура грунтів основ

Ґрунти, які використовуються в якості основ будівель і споруд, підрозділяються на:

скельні - вивержені, метаморфічні й осадові породи з твердим зв'язком між зернами (спаяні і зцементовані), що залягають у виді суцільного масиву чи тріщинуватого шару, що утворює подобу сухої кладки;

великоуламкові - незцементовані ґрунти, що містять більш 50% по вазі уламків кристалічних чи осадових порід з розмірами часток більш 2 мм;

піщані - сипучі в сухому стані ґрунти, що не володіють властивістю пластичності (), які містять менш 50% по вазі часток крупніше 2 мм;

глинисті - зв'язні ґрунти, для яких число пластичності .

Великоуламкові, піщані і глинисті ґрунти поєднуються загальним найменуванням - нескельні ґрунти.

Примітка: Числом пластичності ґрунту називається різниця вагових вологостей, виражених у відсотках, що відповідають двом станам ґрунту: на границі текучості  і на границі розкочування Wр.

Скельні ґрунти розрізняються за тимчасовим опором стиску в насиченому водою стані, за розчинністю і за розм’якшенням їх у воді. Такими, що розм'якшуються, називаються скельні ґрунти, в яких відношення тимчасових опорів одноосьовому стиску в насиченому водою й у повітряно-сухому стані менше 0,75.

Великоуламкові і піщані ґрунти в залежності від зернового складу підрозділяють на види згідно табл. 1 (Додатки).

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

а – ширина підошви фундаменту;

ас – коефіцієнт стисливості (компресії), см2/кгс

ап – питома стисливість, см2/кгс

b – довжина фундаменту, м

В – показник консистенції, %

с – зчеплення, кг/см2

С – приведений модуль деформації, кг/см2

е – коефіцієнт пористості, %

Е – модуль загальної деформації  грунта, кг/см2

F – площа, cм2 чи м2

– ступінь  вологості, або ступінь насичення  (коефіцієнт водонасичення, коефіцієнт вологості, відносна вологість)

H чи Q – горизонтальне  навантаження, т

hф – глибина закладання фундаменту, м

Кф – коефіцієнт фільтрації, см/сек

М – згинальний  момент, тм

п – пористість, %

N – навантаження, т

Рг – вага ґрунту, г

Рс  – вага скелета,  г

Рв – вага води, г

Рдод – додатковий тиск, кг/см

q – інтенсивність навантаження, кг/см2

S – осідання, см

t – час, хв

– ступінь консолідації, %

Vг – об’єм ґрунту, см3

Vс – об’єм скелета, см3

Vп – об’єм пор, см3

Vв – об’єм води, см3

W – вологість, %

Wопт  – оптимальна вологість, %

Wп – повна вологоємність (вологість при повному водонасиченні), %

Wр – границя розкочування, %

Wт – границя текучості, %

– число пластичності

– об'ємна вага ґрунту, г/см3

– об'ємна вага скелета (щільність) ґрунту, г/см3

– питома вага ґрунту, г/см3

– питома вага води, г/см3

– зважена об'ємна вага скелета, г/см3

– відносне просідання

– деформація

– коефіцієнт Пуассона

– нормальне (повне) навантаження, кг/см2

– ефективні напруження в скелеті ґрунту, кг/см2

– нейтральний тиск у поровій воді, кг/см2

– природний тиск, кг/см2

– найбільше і найменше головне напруження, кг/см2

– дотичні напруження, кг/см2

– кут внутрішнього тертя, градуси.

## РОЗДІЛ 1

## Фізико-механічні характеристики ґрунтів

Розрахункові формули фізичних характеристик ґрунтів, що найчастіше використовуються у розрахунковій практиці, наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

| Характеристики, що визначаються у лабораторних умовах | Характеристики, що визначаються розрахунковим способом |
| --- | --- |
| - питома вага ґрунту - об’ємна вага ґрунту недоторканої структури - вагова вологість ґрунту у долях одиниць (якщо вологість розраховують у відсотках, то в формули підставляють величину або 0,01. | Об’ємна вага скелету ґрунту , г/см3 Пористість ґрунту Коефіцієнт пористості ґрунту Об’єм пор у 1 см3 ґрунту Об’єм твердих часток у 1 см3 ґрунту Повна вологоємність ґрунту (вологість, що співпадає ґрунту, що повністю насичений водою) , % Ступень (коефіцієнт) вологості Коефіцієнт пористості при повному заповненню пор водою Об’ємна вага ґрунту після висушування , г/см3 Об’ємна вага ґрунту у водонасиченому стані , г/см3 Об’єм газу у 1 см3 ґрунту Примітка: - питома вага води |

За допомогою наданих формул розрахувати приклади.

№ 1. За допомогою ріжучого кільця, що має вагу 137 г і об’єм 160 см3, був відібраний зразок суглинку.

Вага кільця зі зразком складала 451 г, а після висушування - 409 г. Обчислити основні фазові характеристики суглинку - об'ємну вагу, вологість і обімну вагу скелету.

Знаючи, що питома вага цього суглинку складає 2,71 г/см3, знайти коефіцієнт пористості, пористість, ступінь вологості ґрунту, а також його повну вологоємність.

Рішення:

Об'ємна вага:

= г/см3.

# Об'ємна вага скелета:

г/см3.

Вологість:

;

.

Пористість:

.

Коефіцієнт пористості:

;

Ступінь вологості ():

Повна вологоємність (, %):

Щоб знайти повну вологоємність, приймемо ґрунт цілком водонасиченим. Тоді, поклавши , одержимо:

тобто

Відповідь: = 1,96 г/см3; W = 15,5 %;  = 1,7 г/см3; = 37%;

е = 0,59; Wп = 21,77 %;  = 0,70.

№ 2. По заданим основним характеристикам глинистого ґрунту =2,85 г/см3, =1,86 г/см3, =8%, =10% и =18% розрахувати допоміжні характеристики за формулами, що наведені у табл. 1.1.

Розрахунок.

- Об’ємна вага скелету ґрунту

==1,72 г/см3.

- Пористість ґрунту

==0,40, або 40 %.

- Коефіцієнт пористості

- Об’ємну вагу ґрунту у водонасиченому стані

г/см3.

- Число пластичності

%.

- Коефіцієнт консистенції

.

Значення числа пластичності та коефіцієнту консистенції вказує на те, що грунт у наведеному прикладі є суглинок твердої консистенції (за табл. 3 і 5 Додаток).

- Повна вологоємкість ґрунту

%.

№ 3. Об'ємна вага кістяка піску дорівнює 1,56 г/см3, а питома вага - 2,66 г/см3. Визначити основні фазові характеристики у водонасиченому стані - об'ємну вагу піску і вологість, а також його коефіцієнт пористості.

№ 4. По наданим характеристикам дрібних пісків =2,70 г/см3, =0,65 и і =14 % розрахувати коефіцієнт вологості, об’ємну вагу де тверді частки ґрунту перебувають у суспензорному стані та надати оцінку щільності піску відповідно табл. 4 (Додаток).

№ 5. Установити назву ґрунту, що має наступний гранулометричний склад:

| Фракція, мм | Вага, г |
| --- | --- |
| больше 10 | 5,8 |
| 10-5 | 16 |
| 5-2 | 18,1 |
| 2-1 | 43,2 |
| 1-0,5 | 50,6 |
| 0,5-0,25 | 139,3 |
| 0,25-0,1 | 173,4 |
| менше 0,1 | 53,6 |

Рішення:

Разом маємо 500 г фракціонованого матеріалу. Визначаємо процентний вміст усіх фракцій. Зручно робити це в такій же табличній формі:

| Фракція, мм | Вага, г |
| --- | --- |
| Більше 10 |  |
| 10-5 |  |
| 5-2 |  |
| 2-1 |  |
| 1-0,5 |  |
| 0,5-0,25 |  |
| 0,25-0,1 |  |
| Менше 0,1 |  |

Після перевірки відповідності суми значень правого рядка 100 %, треба звернутися до таблиці 1 додатка, а для встановлення найменування ґрунту послідовно просумувати зміст у відсотках часток досліджуваного ґрунту: спочатку крупніше 10 мм, потім – крупніше 2 мм і т.д. Найменування ґрунту приймається по першому задовольняючому показнику в порядку розташування найменувань у табл. 1 (Додаток):

| Вага часток крупніше..., мм | % |
| --- | --- |
| 5 | 4,36 |
| 2 | 7,98 |
| 1 | 16,62 |
| 0,5 | 26,74 |
| 0,25 | 54,6 |

Вага часток крупніше 0,25 мм складає 54,6%, отже, за табл. 1 (Додаток) це - пісок середньої крупності.

№ 6. Визначити капілярний тиск і висоту капілярного підняття в пилуватій супесі, діаметр часток якої в основному дорівнює 0,002 см.

Рішення:

Сила капілярного тиску води визначається за формулою Лапласа:

,

де ( - поверхневий натяг води, що дорівнює 7,5(10-5 кг/см; r - радіус кривизни меніска, що дорівнює радіусу пор; d часток ( d пор = 0,002 мм.

см;

кг/см2.

Висота капілярного підняття при  кг/см3:

см = 1,5 м.

№ 7. Вага бюксу зі зразком ґрунту складає 70,26 г, вага бюксу – 35,15 г. Після висушування вага бюксу з ґрунтом - 64,12 г. Границя текучості його  %, границя розкочування WP = 18 %. Визначити назву ґрунту та його консистенцію за табл. 5 (Додаток).

Розрахункові завдання для самостійної роботи.

Розрахункове завдання № 1.1. Зразок мокрого піску об’ємом 464 см3 важить 793 г. Вага кістяка дорівнює 735 г, а питома вага - 2,68 г/см3. Знаючи основні фазові характеристики ґрунту, визначити: об’ємну вагу кістяка, пористість, коефіцієнт пористості і ступінь вологості. Вказати категорію ґрунту за БНіП відносно розрахованої ступіні вологості ґрунту.

Вихідні дані за варіантами.

| № варіанту | V, см3 обсяг зразку ґрунту в природному стані | m1, г вага зразку ґрунту в природному стані | m2, г вага кістяка зразку ґрунту | , г/см3 питома вага кістяка зразка ґрунту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 464 | 793 | 735 | 2,68 |
| 2 | 500 | 800 | 742 | 2,7 |
| 3 | 435 | 700 | 650 | 2,6 |
| 4 | 550 | 850 | 845 | 2,8 |
| 5 | 475 | 783 | 733 | 2,63 |
| 6 | 635 | 824 | 773 | 2,73 |
| 7 | 448 | 784 | 733 | 2,61 |
| 8 | 534 | 699 | 649 | 2,62 |
| 9 | 489 | 815 | 765 | 2,63 |
| 10 | 457 | 762 | 712 | 2,64 |
| 11 | 475 | 783 | 733 | 2,65 |
| 12 | 497 | 798 | 746 | 2,66 |
| 13 | 455 | 734 | 684 | 2,67 |
| 14 | 540 | 830 | 845 | 2,68 |
| 15 | 495 | 795 | 740 | 2,69 |
| 16 | 676 | 876 | 824 | 2,70 |
| 17 | 450 | 764 | 713 | 2,71 |
| 18 | 576 | 687 | 636 | 2,72 |
| 19 | 639 | 715 | 664 | 2,73 |
| 20 | 489 | 732 | 681 | 2,74 |
| 21 | 523 | 755 | 700 | 2,75 |

Розрахункове завдання № 1.2. По наданим основним характеристикам глинистого ґрунту розрахувати допоміжні характеристики за формулами наведеними у [1] і вказати вид та консистенцію ґрунту.

Вихідні дані за варіантами.

| № варіанту | Питома вага ґрунту , г/см3 | Об’ємна вага ґрунту , г/см3 | Вологість ґрунту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вагова , % | на межі розкочування , % | на межі текучості , % |
| 1 | 2,79 | 1,9 | 12 | 14 | 19 |
| 2 | 2,68 | 1,81 | 14 | 18 | 27 |
| 3 | 2,65 | 1,78 | 17 | 19 | 38 |
| 4 | 2,84 | 1,82 | 16 | 22 | 44 |
| 5 | 2,76 | 1,64 | 20 | 13 | 20 |
| 6 | 2,89 | 1,68 | 22 | 15 | 19 |
| 7 | 2,74 | 1,66 | 18 | 17 | 27 |
| 8 | 2,77 | 1,81 | 6 | 8 | 14 |
| 9 | 2,66 | 1,72 | 10 | 12 | 23 |
| 10 | 2,82 | 1,69 | 22 | 21 | 48 |
| 11 | 2,85 | 1,80 | 15 | 21 | 43 |
| 12 | 2,73 | 1,67 | 19 | 18 | 28 |
| 13 | 2,80 | 1,9 | 11 | 13 | 18 |
| 14 | 2,81 | 1,70 | 21 | 22 | 47 |
| 15 | 2,64 | 1,79 | 18 | 20 | 39 |
| 16 | 2,69 | 1,75 | 10 | 13 | 21 |
| 17 | 2,72 | 1,8 | 16 | 19 | 30 |
| 18 | 2,34 | 1,60 | 18 | 20 | 36 |
| 19 | 2,64 | 1,72 | 15 | 20 | 46 |
| 20 | 2,56 | 1,54 | 21 | 15 | 27 |
| 21 | 2,69 | 1,68 | 22 | 15 | 20 |
| 22 | 2,74 | 1,66 | 19 | 18 | 28 |
| 23 | 2,81 | 1,61 | 5 | 9 | 16 |
| 24 | 2,76 | 1,52 | 9 | 13 | 25 |
| 25 | 2,62 | 1,59 | 26 | 20 | 49 |

Розрахункове завдання № 1.3. Установити назву ґрунту, що має наступний гранулометричний склад:

Вихідні дані за варіантами

| Фракція, мм | Варіант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| більше 10 | 36,3 | 40,5 | 127,5 | 56,3 | 9,8 | 7,5 | 16,8 | 107,5 | 56,5 | 36,2 | 6,8 | 137,5 | 49,5 | 16,2 | 37,9 |
| 10-5 | 48,4 | 54,9 | 63,6 | 78,4 | 20,5 | 13,9 | 15,9 | 33,6 | 58,5 | 29,3 | 15 | 53,6 | 28,9 | 19,3 | 44,9 |
| 5-2 | 52,1 | 60,7 | 54,1 | 62,1 | 19,7 | 17,7 | 39,3 | 24,1 | 72,3 | 49,6 | 19,7 | 74,1 | 62,5 | 29,6 | 50,1 |
| 2-1 | 39,9 | 72,6 | 44,2 | 40,0 | 48,8 | 85,4 | 105,8 | 84,2 | 89,9 | 72,3 | 45,8 | 64,2 | 40,2 | 52,3 | 42,4 |
| 1-0,5 | 82,7 | 150,2 | 50,3 | 92,7 | 59,8 | 25,8 | 35,8 | 70,3 | 102,7 | 113,1 | 55,8 | 50,3 | 39,8 | 103,1 | 90,2 |
| 0,5-0,25 | 41,5 | 135,3 | 36,8 | 31,5 | 125,4 | 125,4 | 85,4 | 36,8 | 61,5 | 109,3 | 145,4 | 46,8 | 47,5 | 99,3 | 35,3 |
| 0,25-0,1 | 97,2 | 85,8 | 93,2 | 27,2 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 53,2 | 77,2 | 57,8 | 183,6 | 43,2 | 102,3 | 77,8 | 95,8 |
| менше 0,21 | 101,9 | 100,0 | 30,3 | 211,8 | 62,4 | 170,7 | 47,4 | 90,3 | 81,4 | 32,4 | 27,9 | 30,3 | 129,3 | 102,4 | 103,4 |

Розрахункове завдання № 1.4. Визначити капілярний тиск і висоту капілярного підняття води для суглинку. Діаметр часток дорівнює 0,003 см.

## розділ 2

## Міцність грунтів у складному напруженому стану

№ 8. За допомогою лабораторних кривих компресії побудувати графік стисливості шаруватого ґрунту, що складається із шару суглинку товщиною 1 м, який підстилається шаром супіску товщиною 3 м. Графіки компресії суглинку і супіску наведені на рис. 1.

Рис. 1. Компресійні криві суглинку (1) і супіску (2)

Указівка: для побудови графіка стисливості шаруватого ґрунту визначаємо питому стисливість кожного шару. Потім визначаємо осідання кожного шару ґрунту:

Знаючи осідання в кожнім інтервалі тисків, визначаємо загальне осідання:

Графік стисливості будуємо в координатах .

## розділ 3

Закономірності розподілу напружень у грунтах основ

№ 9. Розрахувати приблизно вертикальне стискаюче напруження в ґрунті на глибині z = 6 м і на відстані R = 9 м (рис. 2) від центра завантаженої на поверхні ґрунту площадки діаметром d = 3 м. Інтенсивність навантаження по площадці q = 1,5 кг/см2.

Рис.2. Розрахункова схема до визначення розподілу напружень

в однорідній основі за Буссінеском

Примітка. Порівняння з точним рішенням показує, що при поділі завантаженої поверхні на прямокутні елементи, довга сторона яких менше половини відстані від центра елемента до точки, в якій обчислюється напруження, похибка розрахунків складає близько 8%; якщо ж довга сторона елемента менше третини відстані до точки, - близько 3%, а якщо менше чверті відстані, - близько 2%.

Рішення:

Обчислюємо рівнодіючу тиску по площадці

т.

Розглядаючи Р як вертикальну зосереджену силу, визначаємо за Буссинеском вертикальне стискаюче напруження в ґрунті на глибині 6 м і на відстані 9 м від точки прикладання зосередженої сили:

т/м2 = 0,0185 кг/см2.

Через те, що в даному випадку діаметр завантаженої поверхні складає третину відстані до точки, у якій обчислюється напруження, то похибка в обчисленнях складає близько 3%.

№ 10. На поверхні ґрунту завантажена площадка діаметром 4 м. Визначити вертикальне стискаюче напруження в ґрунті від дії навантаження на поверхні ґрунту під центром площадки на глибині 12 м, якщо інтенсивність навантаження по площадці складає 2,4 кг/см2.

№ 11. Фундамент з шириною b = 2 м і довжину l=4 м (рис. 3) закладений на глибині hФ = 1,75 м. Ґрунт має об'ємну вагу = 1,8 т/м3. Інтенсивність навантаження по підошві фундаменту Р = 2 кг/см2. Визначити вертикальне стискаюче напруження від спорудження під центром завантаження площі на глибині від підошви фундаменту Z = 4 м.

Рис. 3. Схема до розрахунку напружень в ґрунті під центром фундаменту:

а – перетин; б – план фундаменту

Рішення.

Обчислюємо побутовий (природний) тиск у ґрунті на відмітці підошви фундаменту:

т/м2.

Знаходимо ущільнюючий (додатковий) тиск у ґрунті під фундаментом на рівні його підошви:

т/м2.

Вертикальне стискаюче напруження під центром фундаменту на відстані від його підошви Z = 4 м визначаємо за формулою:

де ( - табличний коефіцієнт, який залежить від  та , що визначаються за табл. 2 (Додаток).

Маємо   (=0,19, отже

т/м2=0,3102 кг/см2.

№ 12. Круглий фундамент діаметром 5 м закладений на глибині 2 м. Об'ємна вага ґрунту 1,9 т/м3. Інтенсивність ущільнюючого тиску по підошві фундаменту 2,5 кг/см2. Визначити вертикальний стискаючий тиск під центром фундаменту на відстані 5 м від його підошви.

Указівка. Для підошви фундаменту у формі кола , де r - радіус кола.

№ 13. До прямокутної площі на поверхні грунта розміром 2х4 м2 прикладене навантаження інтенсивністю q=22 т/м2. Визначити вертикальне стискаюче напруження на глибині z = 4 м під точкою D завантаженої площі (рис. 4) .

Рис. 4. Схема до розрахунку вертикальних стискальних напружень

Рішення.

Вертикальні стискаючі напруження  під точкою D прямокутної завантаженої площі (кутові напруження) на глибині z знаходимо по формулі:

де ( - табличний коефіцієнт, що залежить від  і  (див табл. 2 Додатка).

(=0,481.

Отже

т/м2.

№ 14. За даними задачі 15 знайти величину вертикальних стискаючих напружень  під точкою D на глибині 4 м, якщо точка D розташована посеред меншої сторони площі завантаження (рис. 5).

Рис. 5. Схема розбивки площі на прямокутники при визначенні

методом кутових точок

Указівка. Точка D знаходиться на контурі прямокутника acef. Величина  дорівнює сумі кутових напружень від завантаження площ acoD і oefD і визначається по формулі .

## розділ 4

## Розрахунок осіданя фундаментів

№ 15. Розрахувати повне осідання стрічкового фундаменту при навантаженнях і інженерно-геологічних умовах, показаних на рис.6. Виконати необхідні побудови. Вихідні дані для побудови компресійних графіків:

пісок: 	p1=1,0 кг/см2		l1=0,62

p1=3,0 кг/см2		l2=0,57

глина:	p3=1,0 кг/см2		l3=0,65

p4= 4,0 кг/см2		l4=0,58

### Рис. 6. Схема стрічкового фундаменту і геотехнічні характеристики ґрунтів

Рішення.

Рис. 7. Компресійні графіки піску і глини

Будуємо компресійні графіки (рис. 7) та складаємо таблицю значень, необхідних для побудов епюр побутових і додаткових тисків (рис. 8) і розрахунку осідань.

Рис. 8. Епюри побутового і додаткового тисків для розрахунку осідань

| Грунти | Елем. шари | Z, м |  | ( | Pдод т/м2 | Pпоб т/м2 | Pi кінц т/м2 | Pi поч т/м2 | Екінц.і | Eпоч,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пісок | 1 2 3 | 0 0,6 1,2 1,8 | 0 0,43 0,86 1,33 | 1,0 0,970 0,862 0,718 | 18,9 18,3 16,3 13,6 | 3,1 4,2 4,8 6,6 | 22,2 21,5 20,1 19,5 | 3,6 4,5 5,1 7,5 | 0,584 0,586 0,588 0,615 | 0,667 0,657 0,652 0,665 |
| Глина | 4 5 6 7 8 9 10 11 | 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8 | 2,0 2,71 3,43 4,14 4,86 5,58 6,28 7,0 | 0,550 0,406 0,355 0,297 0,255 0,223 0,129 0,180 | 10,4 7,7 6,7 5,4 4,8 4,2 3,8 3,4 | 8,4 10,3 12,1 14,0 15,8 17,7 19,5 21,4 | 18,4 18,4 19,1 20,0 21,3 22,6 | 9,4 11,2 13,0 14,9 16,8 18,6 | 0,618 0,618 0,616 0,614 0,611 0,608 | 0,653 0,645 0,636 0,630 0,624 0,618 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижня границя стискаємої товщи |

Визначаємо осідання шару піску:

см.

Визначаємо осідання шару глини:

см.

Таким чином, повне осідання фундаменту складає, приблизно, 18 см, однак, оскільки осідання шару піску завершиться під час будівництва, експлуатаційне осідання спорудження повинне бути прийняте округленно, таким, що дорівнює 10 см.

№ 16. Розрахувати середнє осідання проміжної опори моста при даних, приведених на рис. 9. Виконати необхідні побудови. Розміри підошви пальового фундаменту (як умовного масиву) дорівнюють 5х8 м. Вертикальне нормативне навантаження в площині підошви пальового фундаменту (з урахуванням ваги пальово-ґрунтового масиву) N = 1400 т.

Рис. 9. Схема проміжної опори моста та фізико-механічні

властивості ґрунтів

№ 17. На поверхні землі встановлені в один ряд три стовпчастих фундаменти малих розмірів у плані. Відстань між фундаментами 4 м (рис. 10). Кожен фундамент передає навантаження 100 т. Основою є однорідна товща глини м’якопластичної консистенції, що має приведений модуль деформації С = 40 кг/см2. Визначити осідання поверхні ґрунту по осі ряду в точках а, б, в, г.

Рис. 10. Схема розташування стовпчастих фундаментів

Рішення.

Знайдемо осідання поверхні по формулі Буссинеска від одного фундаменту на відстані від його осі:

R = 1 м		 см;

R = 3 м		 см;

R = 5 м		 см;

R = 7 м		 см;

R = 9 м		 см;

R = 11 м		 см.

Осідання в точках:

# а) 8+2,7+1,6=12,3 см;

б) 8+2,7+1,1=11,8 см:

в) 8+1,6+0,9=10,5 см;

г) 2,7+1,1+0,7=4,5 см.

№ 18. На поверхні основи такої ж, як у попередній задачі, установлений твердий квадратний штамп площею 1 м2. Розрахувати його осідання по формулі Шлейхера, якщо осьове навантаження дорівнює 15 т. Яке буде осідання такого ж штампа площею 9 м2 при тій же інтенсивності тиску?

№ 19. По кривій консолідації (рис. 11) зразка суглинку в компресійному приладі висотою 2 м побудувати графік фільтраційної консолідації шару з такого ж суглинку товщиною 2 м, що підстилається жирною глиною і перекритого шаром піску. Напруження в шарі й у зразку ґрунту однакові і дорівнюють 2 кг/см2.

Рис. 11. Крива консолідації суглинку

№ 20. Визначити час повного осідання будинку, що має стрічкові фундаменти шириною 1,8 м, закладені на глибині 2,5 м і які передають тиск на ґрунт по підошві 2 кг/см2. В основі залягає шар водонасиченої глини великої потужності, в якої об'ємна вага (г = 2 т/м3, питома вага (п = 2,76 т/м 3, коефіцієнт пористості е = 0,7, середнє значення коефіцієнта фільтрації КФ = 3,2*10-8 см/сек, коефіцієнт стисливості в інтервалі тисків від 0,5 кг/см2 до 2 кг/см2 прийняти постійним і дорівнюючим (= 0,08 см2/кг. Вище підошви фундаменту суглинний ґрунт має об'ємну вагу також 2 т/м3.

Указівка.

При рішенні прийняти лінійну епюру додаткових зусиль і вважати ступінь повної консолідації 0,9.

№ 21. Побудувати криву консолідації грунтового шару h=10 м, що підстилається скалою та вагою піщаної засипки, що ущільнюється. Криву побудувати по точкам для значень Qt= 16; 30,3; 50,4;76,8 % від повного осідання і визначити:

1) яке буде осідання шару через 10 месяців після прикладання навантаження від засипки;

2) коли осідання шару буде мати значення 15 см.

Вихідні данні для рішення завдвння наступні:

1) епюра ущільнюючих тисків має вид прямокутника табл. 6 (Додаток);

2) кінцеве осідання основи SК= 40 см;

3) характеристика грунту: коефіцієнт фільтрації Кф= 1,5 см/рік коефіцієнт стикаємості =0,012 см2/кг, початковий коефіцієнт пористості ен = 0,70.

Розрахункові завдання для самостійної роботи.

| № | Qt, % | Время осадки t, месяц | St, см Осадка за время t | SК, см конечная осадка | Кф, см/год | α коэффициент сжимаемости | ен коэффициент пористости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18,9; 35,7; 50,4, 76,8 | 9 | 13 | 36 | 1,4 | 0,01 | 0,70 |
| 2 | 12,5; 21,4; 56,2; 81,6 | 12 | 20 | 50 | 1,3 | 0,011 | 0,69 |
| 3 | 16,0; 24,7; 61,3; 88,7 | 9 | 25 | 50 | 1,6 | 0,011 | 0,68 |
| 4 | 10,4; 21,4; 46,1; 65,8 | 9 | 23 | 60 | 1,65 | 0,014 | 0,65 |
| 5 | 8,0; 27,6; 69,8; 99,4 | 9 | 17 | 65 | 1,66 | 0,013 | 0,66 |
| 6 | 12,5; 30,3; 46,1; 93,1 | 9 | 10 | 60 | 1,60 | 0,010 | 0,60 |
| 7 | 18,9; 39,9; 61,3; 99,4 | 9 | 15 | 65 | 1,65 | 0,015 | 0,65 |
| 8 | 18,9; 35,7, 50,4, 76,8 | 9 | 10 | 47 | 1,3 | 0,011 | 0,71 |
| 9 | 12,5; 21,4; 56,2; 81,6 | 10 | 25 | 45 | 1,3 | 0,011 | 0,69 |
| 10 | 16,0; 24,7; 61,3; 88,7 | 14 | 30 | 55 | 1,6 | 0,011 | 0,68 |
| 11 | 10,4; 21,4; 46,1; 65,8 | 6 | 2 | 40 | 1,65 | 0,014 | 0,65 |
| 12 | 8,0; 27,6; 69,8; 99,4 | 10 | 25 | 60 | 1,66 | 0,013 | 0,66 |
| 13 | 12,5; 30,3; 46,1; 93,1 | 8 | 20 | 65 | 1,60 | 0,010 | 0,60 |
| 14 | 18,9; 39,9; 61,3; 99,4 | 9 | 25 | 60 | 1,65 | 0,015 | 0,65 |
| 15 | 18,9; 35,7, 50,4, 76,8 | 11 | 13 | 50 | 1,3 | 0,011 | 0,71 |
| 16 | 12,5; 21,4; 56,2; 81,6 | 12 | 25 | 55 | 1,3 | 0,011 | 0,69 |
| 17 | 16,0; 24,7; 61,3; 88,7 | 15 | 30 | 65 | 1,6 | 0,011 | 0,68 |
| 18 | 10,4; 21,4; 46,1; 65,8 | 9 | 25 | 55 | 1,65 | 0,014 | 0,65 |
| 19 | 8,0; 27,6; 69,8; 99,4 | 10 | 20 | 60 | 1,66 | 0,013 | 0,66 |

№ 22. Визначити час, за який проявиться 50% кінцевого осідання кутової точки фундаменту розмірами по підошві  = 2 м,= 5 м.

Величина кінцевого осідання кутової точки Sк.у=20 см.

Характеристики грунту ті ж, що і в попередньому прикладі.

Розрахункові завдання для самостійної роботи.

| № | Процентне співвідношення кінцевого осідання кутової точки, % | b, м | , м | Sк.у, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 3,9 | 6,25 | 43 |
| 2 | 50 | 2 | 5 | 40 |
| 3 | 70 | 3 | 15 | 35 |
| 4 | 65 | 4 | 10 | 55 |
| 5 | 55 | 5 | 8,3 | 75 |
| 6 | 40 | 7 | 8,8 | 60 |
| 7 | 30 | 8 | 8,0 | 43 |
| 8 | 20 | 3 | 15 | 60 |
| 9 | 30 | 3,9 | 6,25 | 40 |
| 10 | 40 | 2 | 5 | 43 |

№ 23. Визначити розміри фундаменту і обчислити величину осідання основи заводської труби вагою =2400 т. В основі залягає грунт, у якого кут тертя =240, питоме зчеплення =0,8 т/м2, об'ємна вага γоб = 1,9 т/м3 і модуль загальної деформації =160 кг/см2. Глибина закладення фундаменту =4,8 м, ширина фундаменту =7 м. Побудувати епюри природного і додаткового тисків.

Розрахункові завдання для самостійної роботи.

| № | , т | , град | , т/м2 | γоб, т/м3 | Е, кг/см2 | , м | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2600 | 26 | 0,14 | 1,8 | 200 | 6 | 5 |
| 2 | 2000 | 22 | 0,075 | 1,85 | 160 | 4,5 | 7 |
| 3 | 1900 | 28 | 0,08 | 1,8 | 170 | 4,8 | 4 |
| 4 | 3000 | 20 | 0,16 | 1,7 | 160 | 4,8 | 8 |
| 5 | 2200 | 32 | 0,11 | 2,7 | 190 | 3,5 | 4 |
| 6 | 2800 | 34 | 0,09 | 1,85 | 260 | 6 | 3 |
| 7 | 2300 | 20 | 0,13 | 1,85 | 160 | 4,8 | 6 |
| 8 | 2100 | 18 | 0,15 | 2,0 | 300 | 5,3 | 8 |
| 9 | 2500 | 36 | 0,07 | 2,3 | 350 | 6,3 | 7 |
| 10 | 2700 | 38 | 0,15 | 1,95 | 450 | 5 | 9 |
| 11 | 2400 | 24 | 0,08 | 1,9 | 160 | 4,8 | 7 |
| 12 | 2050 | 22 | 0,075 | 1,85 | 170 | 4,5 | 7 |
| 13 | 1900 | 24 | 0,08 | 1,8 | 170 | 4,8 | 6 |
| 14 | 2400 | 20 | 0,08 | 1,7 | 160 | 4,8 | 8 |
| 15 | 2200 | 22 | 0,08 | 1,9 | 160 | 4,6 | 8 |
| 16 | 2400 | 26 | 0,08 | 1,9 | 160 | 4,6 | 6 |
| 17 | 2410 | 26 | ,078 | 1,85 | 163 | 4,7 | 7 |
| 18 | 2550 | 36 | 0,07 | 2,0 | 350 | 6,3 | 7 |

№ 24. Обчислити осадання основи труби (з попередньої задачі) за методом еквівалентного шару, якщо коефіцієнт Пуассона 0,3, коефіцієнт пористості грунту 0,51, коефіцієнт стисливості грунту 0,0075 см2/кг, кофіцієнт =0,87.

## розділ 5

## Опір ґрунтів зрушенню

№ 25. У результаті випробувань декількох зразків глинистого ґрунту на тривісний стиск, знайдено, що зчеплення дорівнює 0,05 кг/см2, кут внутрішнього тертя – 290, поровий тиск складає 1,51 кг/см2. Знайти, який вертикальний тиск необхідний, щоб викликати руйнування ґрунту при бічному тиску 3,0 кг/см2.

Рішення.

Міцність ґрунту залежить від ефективних напружень у кістяку, тому визначаючи більше головне напруження, необхідно врахувати вплив порового тиску (рис. 12).

Рис. 12. Коло Мора і графік зрушення

де  – ефективні головні напруження; ,

= (3-1,51)tg259,50 + 2(0,05tg59,50 = 4,3 + 0,17 = 4,47 кг/см2.

Повне вертикальне напруження:

= 4,47+1,51 = 5,96 кг/см2.

№ 26. Зразок щільного піску випробувався на тривісний стиск. Кут внутрішнього тертя 370. Якщо менше головне напруження дорівнює 2 кг/см2, чому дорівнює більше головне напруження в момент руйнування?

№ 27. Визначити нормативний тиск на грунт в основі фундаменту 3х4 м, якщо глибина закладання 4,0 м. Грунт в основі глинистий. Обємна вага грунту – =1,75 г/см3, вологість на межі розкатування – =10% та коефіцієнт пористості – е=0,55. Додаткові характеристики до розрахунку нормативного тиску наведені у табл. 7, 8 (Додаток).

Розрахункові завдання для самостійної роботи.

| Варіант | , г/см3 | , % | е |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,65 | 10 | 0,55 |
| 2 | 1,7 | 12 | 0,6 |
| 3 | 1,84 | 14 | 0,4 |
| 4 | 1,67 | 16 | 0,58 |
| 5 | 1,72 | 19 | 0,63 |
| 6 | 1,62 | 21 | 0,7 |
| 7 | 1,73 | 24 | 0,72 |
| 8 | 1,68 | 25 | 0,78 |
| 9 | 1,76 | 28 | 0,84 |
| 10 | 1,59 | 11 | 0,73 |
| 11 | 1,60 | 9,5 | 0,55 |
| 13 | 1,62 | 12,1 | 0,4 |
| 14 | 1,66 | 16 | 0,69 |
| 15 | 1,68 | 30 | 0,90 |
| 16 | 1,70 | 25 | 0,78 |
| 17 | 1,71 | 21 | 1,0 |
| 18 | 1,64 | 17 | 0,55 |
| 19 | 1,67 | 13 | 0,43 |
| 20 | 1,65 | 11 | 0,61 |
| 21 | 1,69 | 23 | 0,75 |

## Розділ 6

## Котловани

№ 28. Визначите з урахуванням аркового ефекту бічний тиск піщаного ґрунту на закладне кріплення котловану глибиною H = 2 м, якщо об'ємна вага пилуватого піску (г = 1,69 т/м3, його вологість W = 15%.

Рішення.

Визначаємо коефіцієнт пористості ґрунту

.

Відповідно до табл. 4 (Додаток) складання піска пухке. Тому для розрахунку будемо використовувати епюру тиску ґрунту на кріплення, зображену на рис. 13, б.

Висота трапецівидної епюри тиску піску на закладне кріплення:

,

де – активний тиск піску на відмітці котловану в т/м2

,

де ( - кут тертя піску об кріплення, приймається рівним 2/3 від (.

т/м2.

Рис.13. Розрахункова схема Терцагі з визначення бічного тиску піщаного

ґрунту на закладне кріплення:

а – у щільному піску, б – у пухкому піску

На 1 погонний метр кріплення котловану бічний тиск піску складає:

т.

№ 29. Чому дорівнює з урахуванням аркового ефекту бічний тиск піску на 1 пог.м. закладного кріплення котловану глибиною 2,2 м, якщо об'ємна вага піску середньої крупності дорівнює 1,88 т/м3, а його кут внутрішнього тертя 300. Питома вага ґрунту дорівнює 2,66 т/м3, його вологість – 9 %.

№ 30. Визначити розрахунковий бічний тиск глини на закладне кріплення котловану глибиною Н = 2,5 м, якщо її об'ємна вага (г = 1,86 т/м3, а вологість у природному стані W = 25%. Вологість на границі текучості = 42 %, межа розкочування Wр = 21 %.

Рішення.

Визначаємо показник консистенції глини:

Відповідно до табл. 5 (Додаток) глина знаходиться в напівтвердому стані. Висота трикутної епюри тиску глини на кріплення  визначається з відношення:

,

звідки

У даному випадку:

т/м2.

Рис. 14. Епюра тиску глинистого ґрунту на закладне кріплення:

d=0,4Н в глинах твердої і напівтвердої консистенції;

d=0,25Н в тугопластичних глинах; d=0 у м’якопластичних глинах

Для напівтвердої глини d=0,4Н (рис. 14).

Розрахунковий бічний тиск глини на 1 п.м. кріплення:

т.

№ 31. Чому дорівнює розрахунковий бічний тиск глини на 1 п.м. закладного  кріплення  котловану  глибиною  2,5 м,  якщо її об'ємна вага дорівнює 1,82 т/м3. Вологість глини 48 %, границя текучості 64 %, границя розкочування 31 %.

№ 32. Призначити крутість укосів котловану глибиною 4 м без кріплення в суглинку. За графіком (рис. 15) визначити коефіцієнт стійкості цих укосів, якщо відомо що об'ємна вага ґрунту (г = 1,92 т/м3, питоме зчеплення с = 0,15 кг/см2, кут внутрішнього тертя ( = 150.

Рішення.

У відповідності з табл. 9 (Додаток) найбільша припустима крутість укосів котловану глибиною 4 м у суглинку дорівнює 530.

Рис. 15. Графік Тейлора для визначення коефіцієнту стійкості укосів

За графіком при куті укосу ( = 530 і куті внутрішнього тертя ґрунту ( = 150 параметр

Відкіля випливає що:

№ 33. Призначити максимально припустиму крутість укосів котловану в супіску глибиною 3 м  без кріплення. Використовуючи графік (рис.15) визначити, чи будуть стійкі укоси котловану, якщо відомо, що об'ємна вага ґрунту 1,88 т/м3, питоме зчеплення 0,1 кг/см2, мінімально припустимий коефіцієнт стійкості Кп = 1,5, а кут внутрішнього тертя 250.

№ 34. Визначите для випадку, коли поверхня ковзання проходить через підошву укосу, критичну висоту укосу по таблиці Гольдштейна (див. табл. 10 Додаток), якщо закладення укосу 1:2. Об'ємна вага ґрунту (г = 1,82 т/м3, кут внутрішнього тертя ( = 150, питоме зчеплення с = 0,2 кг/см2.

Рішення.

По формулі Гольдштейна критична висота укосу:

де А и В – коефіцієнти, які можна взяти з таблиці 7 додатка в залежності від закладення укосу і глибини проходження поверхні ковзання; Kп - мінімально припустимий коефіцієнт стійкості, який дорівнює 1,5.

м.

№ 35. Визначити, чи буде стійким укіс висотою Н = 6 м при закладенні 1:1,5 у припущенні, що очікувана поверхня проходить через нижню брівку укосу. Об'ємна вага ґрунту 1,78 т/м3, його кут внутрішнього тертя 80, питоме зчеплення 0,1 кг/см2.

Указівка.

Коефіцієнт стійкості визначається за формулою .

№ 36. Ґрунт на дні котловану має пористість 41 %, і питому вага 2,68 г/см3. Щоб виключити розпушення цього ґрунту фільтраційним тиском води в процесі відкачки, необхідно, щоб градієнт не перевершував 25 % від критичного. Визначити максимально припустиму величину градієнта фільтрації.

Список используемой литературы

- Гольдштейн М.Н., Кушнер С.Г., Шевченко М.И. Расчеты осадок и прочности зданий и сооружений К.: Будівельник., 1977. – 208с.

- Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л.: Стройиздат, Ленингр.отд., 1988, - 415 с.

- Зурнаджи В.А.,Николаев В.В Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: Высшая школа, 1987. – 416 с.

- Цытович Н.А. Механика грунтов. – М.: Госстройиздат, 1963. – 635 с.

- Орнатский Н.В. Механика грунтов. – М.: Изд-во МГУ, 1962. – 447 с.

- Соколовский В.В. Статика сыпучей среды. М.: Изд-во АНСССР, 1942. – 318 с.

- Шапарь А.Г. Механика горных пород и устойчивость бортов карьеров. – К: Вища школа, 1973. – 120 с.

- Маслов Н.Н. Основы механики грунтов и инженерной геологи. – М.: Автотранс, 1961. – 312 с.

- Механика грунтов, основания и фундаменты.: Учебник / С.Б. Ухов и др., М.: Изд-во АСВ, 1994 – 527 с.

- Фисенко Г.Л. Устойчивость бортов карьеров и отвалов. – М.:недра, 1965. – 378 с.

- Мухин И.С., Срагович А.И. Построение предельных контуров устойчивых откосов. – М.:Изд-во АН СССР, 1954. – 276 с.

- Терцаги К. Теория механики грунтов. – М.: Госстройиздат, 1961. – 506 с.

- Шашенко А.Н., Сдвижкова Е.А., Хозяйкина Н.В., Полищук С.З. Предельная устойчивость подрабатываемых породных уступов. Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2005”. Том. 4. Національний гірничий університет. Дніпропетровськ – 2005. С. 241-245.

- Голуб В.В., Полищук С.З. Анализ сдвижения природных и техногенных откосов с учетом пористости и обводненности массива // Геотехническая механика: Межвед сб. научн. тр. // Ин-т геотехнической механики НАН Украины. – Днепропетровск, 2000. – Вып. 22 – С. 98-104.

- Шашенко А.Н., Пустовойтенко В.П. Механика горных пород: Учебник для ВУЗов. – К.: Новий друк, 2004. – 400 с.

- Шашенко А.Н., Тулуб С.Б., Сдвижкова Е.А. Некоторые задачи статистической геомеханики. – Київ, 2002. – 302 с.

## ДОДАТКИ

Таблиця 1.

## Види великоуламкових і піщаних ґрунтів

| Найменування видів великоуламкових і піщаних ґрунтів | Розподіл часток за крупністю в % до від ваги сухого ґрунту |
| --- | --- |
| Великоуламкові |
| Ґрунт глибистий (при перевазі окатаних часток - валунний) | Вага часток крупніше 200 мм складає більш 50 % |
| Ґрунт щебенистий (при перевазі окатаних часток - галечниковий) | Вага часток крупніше 10 мм складає більш 50 % |
| Ґрунт дресв’яний (при перевазі окатаних часток - гравійний) | Вага часток крупніше 2 мм складає більш 50 % |
| Піщані |
| Пісок гравіюватий | Вага часток крупніше 2 мм складає більш 25 % |
| Пісок крупний | Вага часток крупніше 0,5 мм складає більш 50 % |
| Пісок середньої крупності | Вага часток крупніше 0,25 мм складає більш 50 % |
| Пісок мілкий | Вага часток крупніше 0,1 мм складає більш 75 % |
| Пісок пилуватий | Вага часток крупніше 0,1 мм складає менш 75 % |

Примітка. Для встановлення найменування ґрунту за табл. 1 послідовно сумуються відсотки змісту часток досліджуваного ґрунту: спочатку - крупніше 10 мм, потім - крупніше 2 мм, далі - крупніше 0,5 мм і т.д. Найменування ґрунту приймається по першому задовольняючому показнику в порядку розташування найменувань у таблиці.

За наявності у великоуламкових ґрунтах піщаного заповнювача більше 40 % чи глинистого заповнювача більше 30 % від загальної маси повітряно-сухого ґрунту в найменуванні великоуламкового ґрунту додається найменування виду заповнювача та вказується характеристика його стану. Вид заповнювача встановлюється після видалення з великоуламкового ґрунту часток крупніше за 2 мм.

При ступені неоднорідності піщаного ґрунту  до найменування пісків гравелістих, крупних і середньої крупности додають найменування «неоднорідний пісок».

Таблиця 2.

Значення коефіцієнту

|  | Круглі фундаменти | Прямокутні фундаменти з відношенням сторін | Стрічкові фундаменти при |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 |  |
| 0,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,968 | 0,972 | 0,974 | 0,975 | 0,976 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,830 | 0,848 | 0,859 | 0,866 | 0,870 | 0,875 | 0,878 | 0,879 | 0,880 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,652 | 0,682 | 0,703 | 0,717 | 0,727 | 0,740 | 0,746 | 0,749 | 0,753 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,496 | 0,532 | 0,558 | 0,578 | 0,593 | 0,612 | 0,623 | 0,63 | 0,636 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,379 | 0,414 | 0,441 | 0,463 | 0,481 | 0,505 | 0,520 | 0,529 | 0,54 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,294 | 0,325 | 0,352 | 0,374 | 0,392 | 0,419 | 0,437 | 0,449 | 0,462 | 0,470 | 0,477 |
| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,232 | 0,260 | 0,284 | 0,304 | 0,321 | 0,350 | 0,369 | 0,383 | 0,400 | 0,410 | 0,420 |
| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,187 | 0,210 | 0,232 | 0,251 | 0,267 | 0,294 | 0,314 | 0,329 | 0,348 | 0,360 | 0,374 |
| 3,6 | 0,106 | 0,130 | 0,153 | 0,173 | 0,192 | 0,209 | 0,224 | 0,250 | 0,270 | 0,285 | 0,305 | 0,320 | 0,337 |
| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,127 | 0,145 | 0,161 | 0,176 | 0,190 | 0,214 | 0,233 | 0,248 | 0,270 | 0,285 | 0,308 |
| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,107 | 0,122 | 0,137 | 0,150 | 0,163 | 0,185 | 0,203 | 0,218 | 0,239 | 0,256 | 0,280 |
| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,092 | 0,105 | 0,118 | 0,130 | 0,141 | 0,161 | 0,178 | 0,192 | 0,213 | 0,230 | 0,258 |
| 5,2 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,112 | 0,123 | 0,141 | 0,157 | 0,170 | 0,191 | 0,208 | 0,239 |
| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,108 | 0,124 | 0,139 | 0,152 | 0,172 | 0,189 | 0,223 |
| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,060 | 0,070 | 0,078 | 0,087 | 0,095 | 0,110 | 0,124 | 0,136 | 0,155 | 0,172 | 0,208 |
| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,085 | 0,098 | 0,111 | 0,122 | 0,141 | 0,158 | 0,196 |
| 6,8 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,069 | 0,076 | 0,088 | 0,100 | 0,110 | 0,128 | 0,144 | 0,184 |
| 7,2 | 0,028 | 0,036 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,177 | 0,133 | 0,175 |
| 7,6 | 0,024 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,050 | 0,056 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,091 | 0,107 | 0,123 | 0,166 |
| 8,0 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 0,051 | 0,056 | 0,066 | 0,075 | 0,084 | 0,098 | 0,113 | 0, 158 |
| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,051 | 0,060 | 0,069 | 0,077 | 0,091 | 0,105 | 0,150 |
| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,063 | 0,070 | 0,084 | 0,098 | 0,144 |
| 9,2 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0, 035 | 0,039 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,137 |
| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,060 | 0,072 | 0,085 | 0,132 |
| 10 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,044 | 0,050 | 0,056 | 0,067 | 0,079 | 0,126 |
| 11 | 0,011 | 0,017 | 0,020 | 0,023 | 0,027 | 0,029 | 0,033 | 0,040 | 0,044 | 0,050 | 0,060 | 0,071 | 0,114 |
| 12 | 0,009 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,034 | 0,038 | 0,044 | 0,051 | 0,060 | 0,104 |

Примітка. Для проміжних значень  і  величина коефіцієнта визначається інтерполяцією.

Таблиця 3.

## Види глинистих ґрунтів в залежності від числа пластичності

| Найменування видів глинистих ґрунтів | Число пластичності |
| --- | --- |
| Супісок |  |
| Суглинок |  |
| Глина |  |

Глинисті ґрунти, що в початковій стадії свого формування утворилися як структурний осад у воді при наявності мікробіологічних процесів, і які володіють у природному складенні вологістю, що перевищує вологість на границі текучості, і коефіцієнтом пористості е>1 для супісків та суглинків і е>1,5 для глин, називаються мулами.

Таблиця 4.

## Найменування піщаних ґрунтів за щільністю

| Різновид пісків | Коефіцієнт пористості е |
| --- | --- |
|  | Піски гравіюваті, крупні та середньої крупності | Піски мілкі | Піски пилуваті |
| Щільний |  |  |  |
| Середньої щільності | 0,55-0,70 | 0,60-0,75 | 0,60-0,80 |
| Пухкий |  |  |  |

Таблиця 5.

## Найменування глинистих (непросадочних) ґрунтів по консистенції

| Найменування ґрунтів | Консистенція В |
| --- | --- |
| Супіски |
| Тверді |  |
| Пластичні |  |
| Текучі |  |
| Суглинки і глини |
| Тверді |  |
| Напівтверді |  |
| Тугопластичні |  |
| М’якопластичні |  |
| Текучопластичні |  |
| Текучі |  |

Таблиця 6

Коэффициенты А, В, D

для определения нормативного давления на   основание Rн

| Нормативное значение угла внутреннего трения грунта, град. | коэффициенты |
| --- | --- |
|  | А | В | D |
| 0 | 0 | 1,00 | 3,14 |
| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 |
| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 |
| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 |
| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 |
| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 |
| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 |
| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 |
| 16 | 0,35 | 2,43 | 5,00 |
| 18 | 0,43 | 2,72 | 5,31 |
| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 |
| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 |
| 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |
| 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |
| 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |
| 30 | 1,15 | 5,59 | 7,95 |
| 32 | 1,34 | 6,35 | 8,55 |
| 34 | 1,55 | 7,21 | 9,21 |
| 36 | 1,81 | 8,25 | 9,98 |
| 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |
| 40 | 2,46 | 10,84 | 11,73 |
| 42 | 2,87 | 12,50 | 12,77 |
| 44 | 3,37 | 14,48 | 13,96 |
| 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

Таблиця 7

Проценты консолидации для различных случаев распределения уплотняющих давлений в грунте

| Виды эпюр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,004 0,008 0,012 0,020 0,028 0,036 0,048 0,060 0,072 0,100 0,125 0,167 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,80 1,0 2,0 | 8,0 10,4 12,5 16,0 18,9 21,4 24,7 27,6 30,3 35,7 39,9 46,1 50,4 56,2 61,3 65,8 69,8 76,8 81,6 88,7 93,1 99,4 100 | 0,8 1,6 2,4 4,0 5,6 7,2 9,5 12,0 14,4 19,8 24,4 31,8 37,0 44,3 50,8 56,5 61,5 70,0 76,5 85,7 91,3 99,3 100 |  | 15,2 19,2 22,6 28,6 32,2 35,2 39,9 43,2 46,2 51,6 55,4 60,4 63,8 68,1 71,8 75,1 78,1 82,8 86,7 91,7 94,9 99,5 100 |

Таблиця 8

Нормативные и расчетные характеристики песчаных и

глинистых грунтов

(Сн в кГ/см2, φ в град, Е в кГ/см2)

| Наименование грунтов | Влаж. на границе раскатывания, % | Хар-ка грунтов | Коэффициенты пористости е |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,4-0,5 | 0,51-0,6 | 0,61-0,7 | 0,71-0,8 | 0,81-0,95 | 0,96-1,1 |
|  |  |  | норм | расч | норм | расч | норм | расч | норм | расч | норм | расч | норм | расч |
| Пески крупные и гравелистые Пески средней крупности Пески мелкие Пески пылеватые Глинистые грунты | 9,5-12,4 | С φ Е С φ Е С φ Е С φ Е С φ Е | 0,02 43 460 0,03 40 460 0,06 38 370 0,08 36 140 0,12 25 230 | 41 38 0,01 36 0,02 34 0,03 23 | 0,01 40 400 0,02 38 400 0,04 36 280 0,06 34 120 0,08 24 160 | 38 36 34 0,01 32 0,01 22 | 38 330 0,01 35 330 0,02 32 240 0,04 30 100 0,06 23 130 | 36 33 30 28 21 |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые грунты | 12,5- 15,4 15,5- 18,4 18,5- 22,4 22,5- 26,4 26,5- 30,4 | С φ Е С φ Е С φ Е С φ Е С φ Е | 0,42 24 350 | 0,14 22 | 0,21 23 210 0,50 22 300 | 0,07 21 0,19 20 | 0,14 22 150 0,25 21 190 0,68 20 300 | 0,04 20 0,11 19 0,28 18 | 0,07 21 120 1,19 20 130 0,34 19 180 0,82 18 260 | 0,02 19 0,08 18 100 0,19 17 0,36 16 | 0,11 19 100 0,28 18 130 0,41 17 160 0,94 16 220 | 0,04 17 0,10 16 0,25 15 0,40 18 | 0,08 18 80 0,19 17 90 0,36 16 110 0,47 15 140 | 0,02 16 0,06 15 0,12 14 0,22 13 |

Таблиця 9

## Найбільш припустима крутість укосів котлованів та траншей

| Найменування грунта | При глибині виїмок, м |
| --- | --- |
|  | До 1,5 | Від 1,5 до 3 | Від 3 до 5 |
|  | Кут між напрямом укосу і горизонталлю, град. | Відношення висоти укосу к його закладанню | Кут між напрямом укосу і горизонталлю, град. | Відношення висоти укосу к його закладанню | Кут між напрямом укосу і горизонталлю, град. | Відношення висоти укосу к його закладанню |
| Насипний природної вологості | 76 | 1:0,25 | 45 | 1:1,00 | 38 | 1:1,25 |
| Пісчаний гравіюватий вологий, але не насичений | 63 | 1:0,50 | 45 | 1:1,00 | 45 | 1:1,00 |
| Глинистий природної вологості: супісок суглинок глина | 76 90 90 | 1:0,25 1:0,00 1:0,00 | 56 63 76 | 1:0,67 1:0,50 1:0,25 | 50 53 63 | 1:0,85 1:0,75 1:0,50 |
| Лісовидний сухий | 90 | 1:0,00 | 63 | 1:0,50 | 63 | 1:0,50 |

Примітка. При глибині виїмки понад 5 м крутість укосу встановлюється розрахунком

Таблиця 10

## Коефіцієнти для визначення висоти стійких укосів

| Закла- дання укосу | Поверхня ковзання проходить через верхню брівку укосу | Поверхня ковзання проходить через підошву на глибині |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| 1:1 | 2,34 | 5,79 | 2,56 | 6,10 | 3,17 | 5,92 | 4,32 | 5,80 | 5,78 | 5,75 |
| 1:1 ¼ | 2,64 | 6,05 | 2,66 | 6,32 | 3,24 | 6,02 | 4,43 | 5,86 | 5,86 | 5,80 |
| 1:1 ½ | 2,64 | 6,50 | 2,80 | 6,53 | 3,32 | 6,13 | 4,54 | 5,93 | 5,94 | 5,85 |
| 1:1 ¾ | 2,87 | 6,58 | 2,93 | 6,72 | 3,41 | 6,26 | 4,66 | 6,00 | 6,02 | 5,90 |
| 1:2 | 3,19 | 6,70 | 3,10 | 6,87 | 3,53 | 6,40 | 4,78 | 6,08 | 6,10 | 5,95 |
| 1:2 ¼ | 3,23 | 7,27 | 3,26 | 7,23 | 3,66 | 6,56 | 4,90 | 6,16 | 6,18 | 5,98 |
| 1:2 ½ | 3,53 | 7,30 | 3,46 | 7,62 | 3,82 | 6,74 | 5,03 | 6,26 | 6,26 | 6,02 |
| 1:2 ¾ | 3,59 | 8,02 | 3,68 | 8,00 | 4,02 | 6,95 | 5,17 | 6,36 | 6,34 | 6,05 |
| 1:3 | 3,59 | 8,81 | 3,93 | 8,40 | 4,24 | 7,20 | 5,31 | 6,47 | 6,44 | 6,09 |

Примітка. Н – висота укосу; е – відстань від нижньої брівки укосу до нижньої точки поверхні ковзання

# Text boxes

Р1

T=K0t

Qt1

Qt2

Qt3

Р2

Qt4