# 11. Проведение выработок, сопрягающихся со стволом

11.1. Назначение и типы горных выработок, примыкающих к стволу

Вертикальные стволы горных предприятий различного назначения (главные, вспомогательные, вентиляционные и воздухоподающие) сооружают в комплексе с сопрягающимися или примыкающими к стволу горными выработками. Часть из этих выработок характерна для стволов всех назначений, ряд камер и выработок присущ отдельным стволам (рис. 11.1, 11.2).

| Рис. 11.1. Основные выработки, сопрягающиеся с клетевым стволом: 1 – калориферный канал; 2 – камера перекачной водоотливной станции; 3 - сопряжение ствола с околоствольным двором; 4 – камера и ходок зумпфового водоотлива; 5 – зумпф; 6 – водотрубный ходок в камеру главного водоотлива. | Рис. 11.2. Основные выработки, сопрягающиеся со скиповым стволом: 1 – вентиляционный канал; 2 – камера опрокидывателя угольного бункера; 3 – угольный бункер; 4 – людской ходок; 5 – конвейерный ходок; 6 – угольная камера питателя и дозатора скипа; 7 – вентиляционный ходок в камеру чистки зумпфа и камеру зумпфового водоотлива; 8 – камера чистки зумпфа; 9 – яма зумпфового отстойника; 10 – зумпф; 11 – породная камера питателя и дозатора скипа; 12 породный бункер; 13 – камера опрокидывателя породного бункера; 14 – вентиляционный ходок в склад ВВ и электровозный гараж |
| --- | --- |

Форма поперечного сечения приствольных выработок может быть прямоугольной, арочной с циркульным, выположенным сводом, незамкнутой с обратным сводом, круговой. Выбор формы и размеров поперечного сечения приствольных выработок и камер зависит от физико-механических свойств пород, назначения и места заложения выработки, располагаемого в них оборудования. Размеры выработок определяют в соответствии с действующими нормативными документами.

На различных глубинах, соответствующих отметкам вентиляционных и откаточных горизонтов, вертикальные стволы сопрягаются с горизонтальными выработками и камерами околоствольных дворов. Число сопряжений на одном стволе зависит от угла падения пластов, схемы вскрытия, типа ствола. Так, при пологом залегании угольных пластов обычно применяют одногоризонтную схему вскрытия и сооружают одно или два сопряжения каждого центрального ствола с околоствольными дворами, воздухоподающие и вентиляционные стволы имеют по одному сопряжению. При наклонном и крутом залегании пластов, когда применяют многогоризонтное вскрытие, каждый ствол имеет несколько сопряжений.

В горнорудной промышленности при разработке крутопадающих жил и залежей, вертикальную высоту этажа обычно принимают 60-30 м и на каждом горизонте сооружают сопряжения. На отдельных стволах таких рудников число сопряжений достигает нескольких десятков.

Объемы сопряжений по сравнению с объемами стволов незначительны. Но работы по их строительству весьма сложные, трудоемкие и занимают до 7% от продолжительности строительства ствола, затраты труда на 1 м3 сопряжения в свету в 10-15 раз больше, чем в стволах. Сметная стоимость работ по строительству сопряжений в вентиляционных и воздухоподающих стволах составляет около 4% стоимости строительства ствола, а в главных и вспомогательных стволах достигает 10%. Такие высокие трудоемкости и стоимости работ, не пропорциональные их объемам в общем комплексе работ по строительству ствола, объясняются рядом причин:

●  большие обнажения пород из-за значительных пролетов и высоты сопряжения;

●  необходимость ведения буровзрывных работ с применением контурного взрывания;

●  большой объем бетонных и железобетонных работ с использованием инвентарной деревянной или металлической опалубок.

●  необходимостью дополнительного горизонтального перемещения породы и материалов (крепежного, бетонной смеси и др.) на расстояние более 10 м, что усложняет производство работ, так как ствол оснащен в период проходки сопряжения средствами вертикального транспорта;

●  для возможности нормального хода работ в большинстве случаев требуются дополнительные временные устройства или переоборудование применяемых ранее;

●  разнообразие и сложность сооружаемых конструкций сопряжений;

Обычно сопряжение ствола с околоствольным двором располагают в устойчивых породах, т.к. условия его поддержания более сложные, чем протяженных выработок, из-за больших размеров сечений и наличия двух обнаженных поверхностей (пересекающихся выработок). Это вызывает значительные по величине и неравномерно распределенные на крепь нагрузки. Кроме того, массив горных пород, в районе сопряжения, нарушается из-за ведения взрывных работ дважды: первый раз при проходке ствола, второй - при проведении горизонтальной выработки.

В соответствии со СНиП 3.02.03-84 «Подземные горные выработки» сопряжения стволов с околоствольными дворами следует проводить на длину до 10 м, а при применении технологического оборудования для последующего механизированного проведения выработок околоствольного двора – на длину, определяемую из условий размещения этого оборудования. Сопряжения стволов с приствольными выработками следует проводить на длину не менее 5 м.

11.2. Рассечка сопряжении клетевого ствола с околоствольным двором

Форма поперечного сечения сопряжении клетевого ствола с околоствольным двором определяется в основном физико-механическими свойствами пород, диаметром ствола и типом околоствольного двора. Поперечное сечение сопряжений может быть прямоугольным, сводчатым, подковообразным и реже круглым. В неустойчивых породах принимают обычно замкнутую крепь. Форма сопряжения кровли горизонтальной выработки со стволом может быть наклонной или прямолинейной. В первом случае максимальная высота сопряжения будет в месте непосредственного пересечения ствола с горизонтальной выработкой, затем на протяжении 6-12 м постепенно снижается до высоты откаточной выработки околоствольного двора. Во втором случае высота сопряжения на том же протяжении постоянна, потом сразу уменьшается до высоты откаточной выработки.

Сопряжениям с наклонной кровлей присущ ряд недостатков технологического характера: усложняются работы по выемке породы и возведению постоянной крепи в связи с изменяющимися размерами поперечного сечения сопряжения. Однако уменьшаются объемы работ и сопротивление движению воздуха в сравнении с сопряжениями с прямолинейной кровлей.

Ширина сопряжения обычно принимается равной диаметру ствола, высота зависит от размеров, доставляемых под дном клети длинномерных материалов (рельсов, труб и др.)

Высота сопряжения околоствольного двора (рис. 11.3) со стволом (м):

C1 = D/cosα; C2 = h/sinα;

С = C1 + C2 = D/cosα + h/sinα,

откуда h = Сsinα – Dtgα                                                    (1)

где D – хорда дуги сечения ствола, совпадающая с длинной осью клети (короткая сторона сечения при прямоугольных стволах), м; h - максимальная высота сопряжения, м; С - длина спускаемого предмета, м; α - угол, образуемый спускаемым предметом с горизонтальной плоскостью.

Из выражения (1) минимальная высота сопряжения, обеспечивающая спуск длинномерных материалов, будет при α = 45°, т.е. h = 0,7 С - D.

При стволах круглой формы поперечного сечения длину хорды, по которой располагается ось клети, с приближением можно принять равной 0,7 Dсв. (Dсв - диаметр ствола в свету).

При этом выражение (1) примет вид

h = 0,7 (С - Dсв)                                                          (2)

Рис. 11.3. Определение высоты сопряжния клетевого ствола с околоствольным двором

При круглом сечении ствола высота сопряжения - 4,5-6,5 м, при прямоугольных - 3,5-5,5.

Если ствол оснащен двухэтажными клетями, для ускорения посадки людей в клеть в сопряжении устраивается специальная посадочная площадка, располагаемая выше рельсовых путей околоствольного двора или ниже. В этом случае высоту сопряжения определяют из условия одновременной посадки в оба этажа клети.

Сопряжения клетевых стволов с околоствольными дворами чаще всею бывают двухсторонние, т.е. примыкают к стволу с двух сторон в направлении, совпадающем с осью подъема. В отдельных случаях применяют односторонние сопряжения.

Работы по строительству сопряжении вертикальных стволов с горизонтальными выработками и камерами называют рассечкой околоствольного двора. В зависимости от последовательности работ по проходке ствола и рассечке околоствольного двора различают две схемы:

последовательную - рассечка околоствольного двора производится после проходки ствола до проектной глубины.

совмещенную - рассечка по времени совмещается с проходкой ствола;

Первый способ применяют преимущественно при клетевых стволах, когда зумпф имеет небольшую глубину, второй - при скиповых, когда для размещения бункера и дозаторной камеры стволы имеют значительную глубину ниже отметки околоствольного двора.

Совмещенная схема производства работ имеет два варианта. При варианте I ствол проходят до сопряжения или 5-8 м ниже его и затем производят работы по рассечке. Проходчики заняты только на работах по строительству сопряжения, после окончания которых возобновляется проходка ствола,

Недостаток этого варианта заключается в том, что увеличивается срок проходки ствола на время, необходимое для строительства всех сопряжений, примыкающих к стволу. Однако при этом упрощается организация работ, остается неизменным состав проходческой бригады, отпадает необходимость возведения дополнительных полков.

При варианте II одновременно проходят ствол и производится рассечка околоствольного двора. В стволе и в сопряжении совмещаются все основные проходческие процессы - буровзрывные работы, погрузка породы, крепление, что позволяет сократить продолжительность строительства ствола. Однако при этом варианте значительно осложняется организация работ, появляется необходимость периодического увеличения или уменьшения численности проходческой бригады. На уровне сопряжения необходимо перекрывать ствол и устраивать оборудование для погрузки породы, приема материалов и т. п. В связи с этими недостатками второй вариант не получил широкого распространения в практике шахтного строительства.

При последовательной схеме ствол проходят до конечной глубины и затем производят работы по рассечке околоствольных дворов. Применяют ее обычно в том случае, если проходка ствола осуществляется по параллельно-щитовой схеме, когда наличие щита-оболочки, выполняющего роль временной крепи, осложняет работы по рассечке по совмещенной схеме.

При рассечке околоствольного двора по последовательной схеме в местах сопряжения в постоянной крепи ствола оставляют окна, закрепляемые временной крепью, размеры которых определяются размерами сопряжении. На уровне сопряжении возводят временные полки, необходимые для производства работ при строительстве сопряжений. На некоторых проходках рассечку околоствольного двора производят с подвесною полка. При этом породу из сопряжении спускают в забой ствола с последующей погрузкой стволовой погрузочной машиной.

При этой схеме может быть сокращена продолжительность строительства ствола за счет высокой скорости его проходки, постоянной технологии производства работ за весь период проходки. Недостаток схемы - необходимость возведения временных полков.

При рассечке околоствольного двора выполняются основные проходческие процессы: разрушение горных пород в забое, погрузка породы, возведение временной и постоянной крепи

Разрушение горных пород может производиться комбайнами или с помощью БВР. В настоящее время применяют в основном буровзрывной способ разрушения пород. Расчет параметров БВР производят так же, как и для горизонтальных выработок. Однако при этом необходимо предусматривать мероприятия по снижению нарушенности массива пород, окружающих сопряжения, т.к. они являются самыми сложными с точки зрения обеспечения устойчивости в период эксплуатации шахт, а во время строительства - самыми опасными по вывалам пород.

Для уменьшения действия взрыва на массив горных пород рекомендуется применение спирально-шагающих и прямых врубов с рассредоточенными зарядами, в которых заряды взрываются последовательно. Величину заходки целесообразно принимать 1-1,5 м с одновременным взрыванием небольшого количества ВВ и применением контурного взрывания. При отходе от ствола на 4-5 м взрывные работы ведут по обычной технологии проведения.

Для безопасности работ после производства взрывных работ применяют различные виды предохранительной временной крепи. Наибольшее распространение получили железобетонные или металлические анкеры с сеткой, металлические верхняки с подхватами на анкерах.

При рассечке околоствольпых дворов в Донбассе получила распространение опережающая железобетонная анкерная крепь. Перед началом работ по рассечке из забоя ствола выше контура сопряжения на 10-15 см по его периметру бурят скважины диаметром 52 мм. Расстояние между скважинами по периметру сопряжения - 0,25-0,35 м, а их глубина - 3,5-6 м. Скважины заполняют цементно-песчаным раствором и вводят металлические трубы или стальную арматуру. Выступающие концы анкеров прикрепляют к стальной арматуре крепи ствола, а при бурении скважин через постоянную крепь ствола концы арматуры заделывают цементным раствором в крепь. Под защитой предохранительной опережающей крепи производят выемку пород и другие работы проходческого цикла.

Работы по выемке породы и возведению постоянной крепи должны быть механизированы с максимальным использованием оборудования, применяемого при проходке ствола.

В зависимости от последовательности работ по выемке породы и возведению постоянной крепи различают следующие технологические схемы рассечки околоствольных дворов: сплошным забоем, с выемкой породы слоями сверху вниз, с выемкой породы слоями снизу вверх, с выемкой породы независимыми забоями и комбинированную. Выбор технологической схемы рассечки зависит от горно-геологических условий, формы сопряжения, вида крепи и применяемого оборудования (табл. 11.1).

Таблица 11.1

11.3. Проведение сопряжении стволов с околоствольными дворами

Рис. 11.4. Рассечка околоствольного двора сплошным забоем

При проведении сопряжении сплошным забоем породу вынимают по всему сечению на проектную длину сопряжения (рис. 11.4). По мере выемки породы возводят временную анкерную крепь в сочетании с металлической сеткой или металлическими арками. Возможно также применение временной деревянной затяжки. Для бурения шпуров применяют сборно-разборные подмости или делают забой уступной формы. Размеры уступа по длине и высоте 1,8-2,0 м. Взорванную породу транспортируют в ствол, грузят пневмогрузчиками в бадьи и выдают на поверхность.

Рис. 11.5. Рассечка околоствольного двора слоями

Наиболее распространенной в угольных бассейнах страны является схема  проведения сопряжении слоями сверху вниз. При этом сечение сопряжения разделяют на два-три слоя. Высота слоя 1,8-2,5 м. Ствол углубляют до почвы верхнего слоя, после чего осуществляют выемку породы в верхнем слое на всю длину сопряжения и возводят временную крепь. Затем возводят в направлении от забоя сопряжения к стволу постоянную бетонную или железобетонную крепь.

Далее ствол углубляют до почвы следующего слоя сопряжения и выполняют работы по проведению и креплению нижнего слоя. При возведении постоянной, крепи концы металлических балок перепускают из слоя в слой и стыкуют (рис. 11.5). После проведения и крепления всего сопряжения продолжают работы по проходке ствола.

В горнорудной промышленности применяют технологическую схему проведения сопряжений слоями сверху вниз с аккумулированием взорванной породы в стволе (рис. 11.6). При этом ствол проходят на 15-18 м ниже почвы сопряжения с возведением постоянной крепи, создавая емкость для аккумулирования породы при проходке сопряжения. Проходческий полок поднимают выше сопряжения, а на уровне почвы сопряжения монтируют временный инвентарный полок из двутавровых балок. Далее проходят и крепят верхнюю часть сопряжения на проектную глубину, затем нижнюю. Взорванную породу подают скреперной лебедкой из сопряжения в ствол.

Рис. 11.6. Рассечка околоствольного двора слоями сверху вниз с аккумулированием породы в стволе

По окончании работ в сопряжении производят погрузку взорванной породы в стволе и возобновляют дальнейшую его проходку.

Проведение выработок слоями снизу вверх производят в следующей последовательности: ствол проходят до почвы сопряжения, затем производят выемку породы и крепление стен нижнего слоя сопряжения; после - производят выемку породы и крепление верхнего слоя. Данная схема характеризуется большой трудоемкостью проходческих работ и применяется редко.

Сопряжения независимыми забоями с помощью бортовых выработок проводят в слабоустойчивых породах при значительном горном давлении (рис. 11.7).

Рис. 11.7. Рассечка околоствольного двора независимыми забоями:

I – проходка бортовых выработок в первом слое; II – бетонирование стен в первом слое; III – проходка бортовых выработок и бетонирование стен во втором слое; IV – выемка породы в своде; V – возведение постоянной крепи свода; VI – выемка целика

Проходческие работы по этой схеме выполняют в несколько этапов. Вначале по краям сопряжения проводят бортовые выработки шириной 1,8-2,0 м и высотой 2,0-2,5 м с временной деревянной крепью. Затем в бортовых выработках возводят бетонные стены сопряжения. Далее вынимают породу в сводчатой части сопряжения с возведением временной деревянной крепи, после чего устанавливают опалубку и от забоя к стволу возводят бетонную крепь в своде. Затем вынимают породный целик. После этого осуществляют дальнейшую проходку ствола.

Последовательность работ при проведении сопряжении комбинированным способом сохраняется такой же, как и при проведении слоями сверху вниз. При этой схеме с помощью центральной и бортовых выработок разрабатывают породу в верхнем слое. После возведения постоянной крепи свода вынимают породу в нижнем слое и крепят стены сопряжения (рис. 11.8).

Примером применения эффективной схемы является проведение сопряжений воздухоподающего ствола с околоствольным двором шахты «Комсомолец Донбасса» (Ждановская-Капитальная) с помощью проходческого комбайна ПК-9р (рис. 11.9).

При проходке стволов комбайновым способом или по параллельно-щитовой схеме, когда стволы проходят с довольно высокой скоростью, эффективней и безопасней проводить сопряжения после проходки ствола на полную глубину. При этом в процессе возведения постоянной крепи ствола в местах намечаемых сопряжении оставляют проемы, которые закрепляют временной анкерной крепью с металлической сеткой.

Рис. 11.8. Комбинированная схема рассечки околоствольного двора:

а – положение забоя ствола перед началом проходки сопряжения; б – продходка центральной выработки; в, г – выемка породы и возведение постоянной крепи стен сопряжения

После проходки ствола выполняют работы по демонтажу неиспользуемого оборудования, затем проходческий полок поднимают к месту намечаемых выработок и производят обуривание забоя ручными перфораторами. Полок перед взрыванием поднимают на взрывобезопасную высоту и производят взрывание. При проведении сопряжений взорванную породу, с помощью скреперных лебедок подают в ствол. После проведения всех сопряжений аккумулированную в стволе породу грузят машинами КС-2у/40 или КС-3 в бадьи и выдают на поверхность.

Рис. 11.9. Комбинированная схема проведения сопряжения с помощью проходческого комбайна ПК-9р

Все технологические схемы проведения сопряжении и камер должны предусматривать выполнение основных технологических процессов с максимальным использованием высокопроизводительного стволопроходческого оборудования, применяемого для проходки вертикальных стволов. Бурение шпуров производят ручными перфораторами с пневмоподдержками. В первых заходках глубину шпуров принимают равной 1-1,2 м с уменьшенной величиной заряда. По мере удаления забоя от ствола глубина шпуров и масса зарядов увеличиваются.

Для механизации обуривания забоя сопряжения в практике шахтного строительства применяют бурильные установки типа СБУ и БУ. Бурильную установку опускают с поверхности в ствол подъемным канатом укрупненными транспортными узлами. Монтаж узлов производят на спланированной породе забоя с помощью тельфера погрузочной машины КС-2у/40. На время взрывания бурильная установка подвешивается на тельфере КС-2у/40.

Для погрузки и транспортировки породы из забоя сопряжения целесообразно применять скреперные лебедки, а также погрузочно-доставочные машины ПТ-4, ПДН-2, ПДВ-2. При возведении постоянной крепи подачу бетона за опалубку осуществляют бетоноукладчиками типа БУК или непосредственно по трубопроводу из ствола.

В тресте «Донецкшахтопроходка» накоплен опыт проведения сопряжений в зонах нарушенных пород под защитой опережающей предохранительной крепи, которую возводят до начала работ по рассечке сопряжении. Устройство опорных венцов в крепи ствола над кровлей сопряжении обеспечивает лучшую устойчивость массива в зоне нарушенных пород,

ВНИИОМШСом разработана и внедрена на шахте «Кондратьевка» ПО «Артемуголь» при проведении сопряжения ствола № 3 с камерой пылеподавления гор. 1100 м крепь-опалубка. Она состоит из металлических элементов и заопалубочного пространства толщиной 0,4-0,5 м, заполненного бетоном класса В15-В25 на сульфатостойком цементе. В сводовой части элементы опалубки имеют циркульную форму, остальные - прямолинейные. Их возводят вручную вперевязку и соединяют между собой болтами в продольном и поперечном направлениях.

11.4. Проведение приствольных камер и бункеров

Проведение приствольных камер, имеющих незначительные объемы, мало отличается от рассмотренных выше технологических схем. Проведение камер загрузочных устройств и бункеров имеет свои особенности.

Проведение камер загрузочных устройств характеризуется наибольшей сложностью организации горнопроходческих работ.

Работы по проведению камер загрузочных устройств ведут с использованием стволового проходческого оборудования одновременно с проходкой ствола или после его сооружения.

В настоящее время при проходке камер загрузочных устройств одновременно со стволом работы ведут послойно сверху вниз небольшими заходками (рис. 11.10). В первую очередь вынимают породу в верхнем слое высотой 2,2-2,5 м. Затем проходку ствола и камеры осуществляют одним общим забоем. В зависимости от последовательности возведения постоянной крепи различают два вида этой схемы:

- с возведением постоянной крепи ствола и камеры послойно сверху вниз вслед за проходкой каждого слоя;

- с возведением временной крепи вслед за выемкой каждого слоя и возведением постоянной крепи ствола и камеры снизу вверх.

Возведение постоянной крепи сверху вниз улучшает условия безопасности проходки, сокращает трудоемкость и стоимость работ по сравнению с последующим возведением крепи за счет исключения временной крепи. Недостатками схемы являются необходимость устройства в неустойчивых породах опорных венцов в каждом слое и воздействие на крепь взрыва.

Схема проведения камеры с последующим возведением постоянной крепи снизу вверх исключает указанные выше недостатки, но в связи с применением временной крепи увеличиваются общая стоимость и трудоемкость работ.

Рис. 11.10. Схема проведения камеры загрузочных уствойств слоями сверху вниз одновременно с проходкой ствола по совмещенной схеме: 1 – стволовая передвижная опалубка; 2 – проведение временной сбойки; I – V – последовательность выполнения работ

Последовательность выполнения работ по данной схеме принята следующая. В бетонной крепи ствола на высоте 10-12 м от кровли камеры закладывают опорный венец. Затем осуществляют проходку ствола вместе с камерой одним забоем на временной крепи. Для временного крепления кровли камеры используют балки постоянной крепи, концы которых заводят в лунки и заделывают бетоном. Поверхность между балками затягивают затяжками. В стволе, на участке камеры кольца временной крепи подвешивают на крючьях к вышерасположенным кольцам, а в камере - к балкам кровли.

В качестве временной крепи применяются анкеры в сочетании с металлической сеткой, которая при возведении постоянной крепи используется для удержания инвентарной опалубки.

Для сокращения объемов работ по возведению временной крепи и обеспечению безопасности труда проходчиков при соответствующих горно-геологических условиях производят набрызгбетонирование стен и кровли камеры.

Заканчивают проходку камеры с возведением временной крепи на 2-3 м ниже почвы камеры с устройством опорного венца.

Постоянную крепь ствола и камеры возводят совместно снизу вверх с подвесного полка. Для удобства работы проходчиков на полке в сторону камеры устраивают дополнительный настил. При подходе к кровле камеры снимают затяжку и бетонируют перекрытие. Бетонную смесь спускают в ствол по трубам или в бадьях и подают за опалубку по гибкому бетонопроводу или бетоноукладчиком типа БУК. Работы по возведению постоянной крепи целесообразно совмещать во времени с проходкой ствола, что сокращает общий срок его сооружения.

Камеры загрузочных устройств после проходки ствола на полную глубину проводят:

- уступным забоем;

- слоями сверху вниз;

- слоями снизу вверх;

- независимыми забоями.

В процессе проходки ствола в постоянной крепи оставляют для камер проемы, закрепленные временной крепью.

Последовательность выполнения работ аналогична работам по проведению сопряжений.

Шпуры бурят ручными перфораторами в вертикальном направлении сверху вниз. Взрывание ведут на отброс породы по направлению к стволу, благодаря чему значительно уменьшается объем работ по зачистке слоев от взорванной породы. Породу загружают в бадьи стволовыми грузчиками и выдают на поверхность.

Достоинством данной схемы является простая организация работ, так как проходку ствола и камер осуществляют независимо друг от друга. Недостаток - необходимость выполнения переоснащения ствола, что увеличивает трудоемкость и стоимость работ.

Проведение бункеров. В практике шахтного строительства применяют два основных способа проведения бункеров (рис. 11.11):

Рис. 11.11. Схема проведения бункеров средней вместимости для загрузочных устройств: а – сверху вниз с предварительным проведением гезенка снизу вверх; б – сверху вниз на полноне сечение; I-IV – последовательность выполнения работ

- передовой выработкой небольшой площади сечения с последующим ее расширением до проектных размеров;

- полным сечением бункера без предварительного проведения передовой выработки.

Проходку бункера передовой выработкой с последующим ее расширением осуществляют обычно в три этапа. Первоначально в сечении будущего бункера проводят снизу вверх временную восстающую выработку небольшой площади сечения - гезенк. Он соединяет нижнюю подводящую к бункеру выработку (разгрузочный ходок, камеры затворов) с верхней подводящей выработкой (загрузочный ходок, камеру опрокидывателя), подготавливая тем самым необходимые условия для последующего расширения выработки: спуск через него взорванной породы, воды, создание сквозной струи воздуха, обеспечение второго запасного выхода из бункера. Гезенк крепят деревянными венцами и разделяют на лестничное и породное отделения.

В последнее время с целью сокращения сроков, трудоемкости и стоимости работ используют для проходки передовой выработки буровые машины для бурения скважин большого диаметра типа «Стрела» и др.

Второй этап предусматривает расширение гезенка до проектных размеров бункера в направлении сверху вниз с одновременным возведением временной крепи бункера. Взорванная порода от расширения бункера поступает в породное отделение гезенка, а оттуда самотеком через люк с течкой  в транспортные сосуды (бадьи, вагонетки), которые выдаются на поверхность через нижнюю подводящую выработку. Способ разработки забоя, вид временной крепи и организация работ при расширении, бункера зависят от величины его поперечного сечения и горно-геологических условий.

Последним этапом при проведении бункера является возведение постоянной крепи в направлении снизу вверх. Спуск бетонной смеси в бункер производят с верхней подводящей выработки по трубам, а спуск крепежных материалов и опалубки - с помощью временно установленной шахтной лебедки или тельфера.

Проведение бункера полным сечением без предварительно пройденной выработки осуществляют в два этапа: в первую очередь весь бункер проводят сверху вниз с одновременной установкой временной крепи; вторым этапом является возведение постоянной крепи бункера в направлении снизу вверх.

Наиболее сложными процессами при проведении бункеров таким способом являются погрузка и выдача взорванной породы.. Для выдачи породы применяют в основном лебедки БЛ-1200 и БЛ-1600, которые устанавливают на верхней подводящей выработке (в камере опрокидывателя, на загрузочном ходке).

Подъемными сосудами служат бадьи или скипы небольшой вместимости. Погрузку породы осуществляют грейферными грузчиками КС-3, подвешенными вверху бункера. Загруженные породой бадьи или скипы поднимают с помощью лебедок на верхнюю подводящую выработку, где их разгружают в вагонетки.

Буровзрывные работы и крепление бункера ведут аналогично вышеописанному способу проходки бункеров с помощью передовой выработки и с последующим ее расширением.

Водоотлив осуществляют с помощью забойных погружных пневматических насосов. Воду откачивают по прорезиненному шлангу в выработки околоствольного двора.

Для обеспечения эффективного проветривания бункера применяют нагнетательную схему проветривания с установкой вентилятора местного проветривания на свежей струе горизонта околоствольного двора.

Некоторые выработки бункерного типа небольшой глубины, расположенные ниже уровня околоствольного двора (камеры грохота, дробилки и пульпосборников, котлованы под фундаменты мощного оборудования, смотровые ямы электровозных депо и др.), рекомендуется проводить слоями сверху вниз с выдачей взорванной породы скреперным грузчиком типа МПДК на горизонт околоствольного двора, где производят загрузку породы через скреперный полок в вагонетки. Возможно применение конвейеров с самоходными погрузочно-доставочными машинами (при небольшой глубине камеры и углах наклона до 15°), а также грейферных стволовых грузчиков и кранов-укосин.

Шпуры бурят ручными перфораторами. Шпуры в слоях располагают вертикально. В качестве временной крепи используют анкеры с металлической сеткой или со щитами, которые при возведении постоянной бетонной крепи применяют для крепления опалубки, а также распорные стойки.

Проходку приствольных выработок сложной конфигурации можно осуществить следующим способом. Разрушение и выемку породы производят от ствола слоями на всю длину камеры без оставления целиков. После проведения верхнего слоя на всю длину бетонируют стенки камеры, устанавливают металлические перекрытия, опалубку и бетонируют кровлю. Затем углубляют выработку на 1-2 заходки, убирают породу до отметки почвы нижележащего слоя, производят рыхление и выемку породы с последующим возведением бетонной или железобетонной крепи стен камеры.

Аналогично выполняют работы по каждому слою. По окончании проведения и крепления камеры внутри выполняют работы по возведению стены, ниши и т.д. Затем бетонируют стенку ствола, а пространство между крепью ствола и стенками камеры заполняют бетоном.